## Slide 1: 关于控制系统
李鼎(哲良) @oldratlee
2020-08 | 2019-11

## Slide 2: 基本反馈控制系统的组件图
控制器
Controller
传感器
Sensor
滤波器
Filter
滤波器
Filter
执行器
Actuator
过程
Process
输出 (y)
Output
控制信号(u)
Control Signal
参考值 (r)
Reference
Setpoint
+
-
转化/修整信号
传感器噪音(n)
Sensor Noise
对于我们软件系统中实现的控制系统：
因为是数字信号，抗传输噪音没有传感器噪音， 所以不需要对传感的滤波器。
因为软件系统中指标是现成的，往往不需要去关注传感器， 所以直接说成/做成 指标数据收集 就好了。
核心信号：
输出
参考值
控制信号、输入 控制信号是面向执行器设计的，与输出指标不同。
梳理/定义这些信号是控制系统设计的基本信息/关键。
以 房子的恒温控制(空调) 为例 说明概念：
过程，也称为 受控对象
  对应 要温控的房子。
  所以 控制 也会说成『过程控制』
输出，也称为 过程输出、过程变量、受控变量
  对应 房子的温度
参考值，也会说成 设定点/setpoint
  过程输出的控制目标
  对应 空调设定的温度，比如30度
执行器，用于调整过程输出的设备
  对应 空调的加热器
装置， 也会说成 受控系统
  即 过程 + 执行器，2者构成了一个 有输入/输出 (受控&可观察) 的 黑箱对象
  注意 有的资料中 装置 单指 过程
输入(变量) ，也称为 控制变量
  即 装置/执行器的输入
  对应 空调加热器状态(启动/停止)、功率
干扰，执行器之外对过程输出的影响
  对应 如房子的热量流失
控制器，执行控制逻辑的组件
  注意 平时大家说的控制器可能包含更多组件， 比如还包含了传感器、执行器组件(如空调)
控制信号
  即 控制器的输出信号
  注意 有的资料中 控制信号 即指 输入
  当没有控制信号的滤波时，2者是同一信号
控制器输入 (z)
Controller Input
误差 (e = r - z)
Tracking Error
注：括号中的是，信号的典型单字符变量命名
输入(v)
Input
装置
Plant
干扰(d)
Disturbance
Notes: 参考资料
组件图源自《Feedback Control of Dynamic Systems》 CH1
单字符变量命名源自《Feedback Control for Computer Systems》

## Slide 3: 基本反馈系统的组件图
参考值 (r)
Reference/Setpoint
控制器
Controller
执行器
Actuator
过程
Process
装置
Plant
输出 (y)
Output
传感器
Sensor
输入滤波器
Input Filter
干扰 (d)
Disturbance
+
-
转化/修整信号
传感器噪音 (n)
Sensor Noise
对于我们软件系统中实现的控制系统：
因为是数字信号，往往抗噪音不需要对信号做修整或过滤， 所以 往往不需要有输入滤波器，也没有传感器噪音。
因为软件系统的指标现成，往往不需要去专门关注传感器， 所以直接说成/做成 指标数据收集 就好了。
核心信号/数据：
输出
参考值
控制信号 控制信号是面向执行器设计的，与输出指标不同。
梳理/定义这些信号 是 控制系统设计 的 关键/基本信息。
以 房子的恒温控制(空调) 为例 说明概念：
过程，也称为 受控对象
  对应 要温控的房子
输出，也称为 过程输出、过程变量、受控变量
  对应 房子的温度
参考值，也会说成 设定点/setpoint
  过程输出的控制目标
  对应 空调设定的温度，比如30度
执行器，调整过程输出的设备
  对应 空调的加热器
装置， 也会说成 受控系统
  即是 过程 + 执行器 2者
  注意 有的资料中 装置/受控系统 单指 过程
控制信号，也称为 输入(变量)、控制变量
  即 装置/执行器的输入
  对应 加热器的功率、状态（启动/停止）
干扰，执行器之外对过程输出的影响
  对应 如房子的热量流失
控制器，完成控制逻辑
  平时大家说的控制器(空调) 会比较大， 可能包含了传感器、执行器组件
控制信号 (u)
Control Signal
(z)
误差 (e = r - z)
Tracking Error
注：括号中的是，信号的典型单字符变量命名
Notes: 参考资料
组件图源自《Feedback Control of Dynamic Systems》 CH1
单字符变量命名源自《Feedback Control for Computer Systems》

## Slide 4
The components of a basic feedback control system
Setpoint
(aka. Reference)
(r)
Process Output
(Process Variable)
(y)
Controller
Actuator
Process
Plant
Filter
(Sensor)
Filter
Disturbance
(d)
+
-
Sensor Noise
(n)
Control Signal
(u)
Controller Input
(z)
Tracking Error
(e = r - z)
Filter
Plant Input
(v)
English Version

## Slide 5: The components of a basic feedback system
Reference
(r)
Process Output
(Process Variable)
(y)
Controller
Actuator
Process
Plant
Filter
(Sensor)
Filter
Disturbance
+
-
Sensor Noise
Control Signal
(u)
(z)
Tracking Error
(e = r - z)
Filter
(v)
Notes: 图源自《Feedback Control of Dynamic Systems》 Ch1

## Slide 6: 基本反馈系统的组件图
参考值
Reference
控制信号
控制器
Controller
执行器
Actuator
过程
Process
装置
Plant
输出
Output
传感器
Sensor
∑
输入滤波器
Input Filter
干扰
Disturbance
+
-
转化/修整信号
传感器噪音
Sensor Noise
NOTE:
加法器 可以看作 控制器的一部分。

## Slide 7
Thanks

## Slide 8: 参考资料
《自动控制原理与设计》 Feedback Control of Dynamic Systems
《企业级编程与控制理论》 Feedback Control for Computer Systems : Introducing Control Theory to Enterprise Programmers
PS 自动控制 书单
Wikipedia
  PID controller https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
  Control system https://en.wikipedia.org/wiki/Control_system
  Feedback https://en.wikipedia.org/wiki/Feedback